## Slide 1
智能小车系统设计
总体设计

## Slide 2
总控层
感知层
决策层
控制层
General Layer
Sensing Layer
Decision Layer
Controlling Layer
寻迹模块+标志识别模块
感知路况环境
根据决策信号对底层硬件进行控制
根据感知层的路况信息进行实时决策
系统运行的循环在总控层
有序调用下面3层
总体设计
总体设计
General Design of the System

## Slide 3
全局变量预处理
进入决策层
向控制层传递决策信号：
1.是否入弯
2.是否减速准备入弯
进入感知层
向决策层传递路况信息：
1.行驶偏移量 x_deviation
2.转弯标志信息 turn_flag
3.转弯标志大小 circle_width
进入控制层
1.若入弯：根据经验进行入弯控制
2.若准备入弯：减速
3.其他情况：根据行驶偏移量 x_deviation 进行动态调整
02
01
03
04
总控层
General Layer
总体设计

## Slide 4
寻迹模块
由近到远依次寻找道路左右边界
根据当前行的左右边界计算中点
检查是否在弯道，矫正中点坐标
拟合出道路中线
计算行驶偏移量 x_deviation
标志识别模块
BGR空间→HSV空间
根据蓝色的HSV经验值进行颜色分割得
到ROI
去噪：中值平滑、形态学处理
ROI中寻找轮廓
验证轮廓区域是否符合交通标志的3个形态
约束，计算箭头的特征向量，用特征向量 判断入弯方向
02
01
感知层
Sensing Layer
总体设计
中心线检测

## Slide 5
感知层circle_width：开始入弯
向控制层传递决策信号：
达到左入弯条件 right_camera_flag → 1 左入弯
达到右入弯条件
right_camera_flag → 1 左入弯
感知层circle_width：
即将入弯
向控制层传递决策信号：
根据标志牌大小进行动态减速
02
01
决策层
Decision Layer
感知层circle_width < 20：
未进入弯道区域
不向控制层发出控制信号干预
控制层继续执行寻迹逻辑
03
总体设计

## Slide 6
决策层camera_flag：执行入弯控制
根据测试阶段的入弯控制经验时序调节电机转速
入弯控制程序结束时
小车应当基本完成入弯回到正常道路
决策层：减速信号
根据决策层的信号数值控制电机减速
02
01
控制层
Controlling Layer
决策层没有发出干预信号：
从感知层获取行驶偏移 x_deviation
x_deviation > 20 → 向右调整
x_deviation ∈ [-20,20] → 前进
x_deviation < -20 → 向左调整
03
总体设计

## Slide 7
成果展示
运行情况演示

## Slide 8
1. 可拓展性：为Iot而设计，
具有极强的可拓展性
2. 学习资料丰富：能够在
短时间内学会并完成搭建
3. 可安装操作系统：从而可以调用各种库，大量减少CV算法的重复劳动
4. 可移植性：控制程序可以移植到其他基于Linux系统的硬件平台
5. 交互性强：树莓派本身可以搭建一部完整的个人电脑，在测试时对树莓派的联网通信可以实时查看路况采集信息
一般采用Python进行开发
而Python本身的运行速度较慢，拖慢了控制层的速度
树莓派优点
树莓派缺点
硬件和传感器的选择
1. 广角尽量保证看到双边车道线
2. 无畸变保证图像处理准确度
摄像头优点

## Slide 9
1. 太耗时
2. 只能定尺度匹配
3. 不能解决微小旋转
直接进行模板匹配
1. 标准霍夫圆变换太耗时，只能达到秒级
2. 梯度霍夫圆变换测试结果呈现不稳定
用作备选方案
霍夫圆变换
优化
最终方案：颜色分割
01 标志识别
图像处理 - ROI截取方案
Capturing the ROI
只处理上半截图像
减少一般处理时间
1. 干扰信息少
2. 颜色分水岭可以精确控制
可控性高
3. 测试结果呈现稳定
4.效率高，数量级达到10毫秒

## Slide 10
谢谢聆听!
Thank you!