## Slide 1
控制系统总体设计
控制系统
总体设计

## Slide 2
总控层
感知层
决策层
控制层
General Layer
Sensing Layer
Decision Layer
Controlling Layer
寻迹模块+标志识别模块
感知路况环境
根据决策信号对底层硬件进行控制
根据感知层的路况信息进行实时决策
系统运行的循环再总控层
有序调用下面3层
总体设计
总体设计
General Design of the System

## Slide 3
全局变量预处理
进入决策层
向控制层传递决策信号：
1.是否入弯
2.是否减速准备入弯
进入感知层
向决策层传递路况信息：
1.行驶偏移量 x_deviation
2.转弯标志信息 turn_flag
3.转弯标志大小 circle_width
进入控制层
1.若入弯：根据经验进行入弯控制
2.若准备入弯：减速
3.其他情况：根据行驶偏移量 x_deviation 进行动态调整
02
01
03
04
总控层
General Layer
总体设计

## Slide 4
寻迹模块
由近到远依次寻找道路左右边界
根据当前行的左右边界计算中点
检查是否在弯道，矫正中点坐标
拟合出道路中线
计算行驶偏移量 x_deviation
标志识别模块
BGR空间→HSV空间
根据蓝色的HSV经验值进行颜色分割得到ROI
去噪：中值平滑、形态学处理
ROI中寻找轮廓
验证轮廓区域是否符合交通标志的3个形态约束
计算箭头的特征向量，用特征向量判断入弯方向
02
01
感知层
Sensing Layer
总体设计

## Slide 5
感知层circle_width：开始入弯
向控制层传递决策信号：
达到左入弯条件 right_camera_flag → 1 左入弯
达到右入弯条件
right_camera_flag → 1 左入弯
感知层circle_width：
即将入弯
向控制层传递决策信号：
根据标志牌大小进行动态减速
02
01
决策层
Decision Layer
感知层circle_width < 20：
未进入弯道区域
不向控制层发出控制信号干预
控制层继续执行寻迹逻辑
03
总体设计

## Slide 6
决策层camera_flag：执行入弯控制
根据测试阶段的入弯控制经验时序调节电机转速
入弯控制程序结束时
小车应当基本完成入弯回到正常道路
决策层：减速信号
根据决策层的信号数值控制电机减速
02
01
控制层
Controlling Layer
决策层没有发出干预信号：
从感知层获取行驶偏移 x_deviation
x_deviation > 20 → 向右调整
x_deviation ∈ [-20,20] → 前进
x_deviation < -20 → 向左调整
03
总体设计

## Slide 7
感知层 - 寻迹模块
感知层
具体设计

## Slide 8
P
S
F
C
Preparation
Search
Fitting
Calculation
隔行寻找赛道的中点
利用拟合曲线算出小车与中心路线的横向偏差
对找到的中点进行拟合得到拟合曲线
测量取得校正数组
01
寻迹模块
整体思路

## Slide 9
将图片二值化，隔行计算图像中赛道宽度得到校正数组
01
准备工作
Preparation
将小车放在直线赛道中心，朝向正前方
将摄像头中的图像做二值化处理得到校正数组
取得校正数组时摄像头拍摄的图片

## Slide 10
核心思路：通过对图像二值化得到的数组，从图像一行的起始点向两边遍历，直到遍历到白点（二值化后边线的内侧）停止，从而得到图像当前行的宽度，取宽度的一半作为中点。
01
寻找中点
Search

## Slide 11
特殊情况：如果只检测到左(右)边线，则判断为右(左)转弯道，由校正数组得到图像中当前行的赛道宽度，则中点坐标为左(右)边线横坐标右(左)移半个赛道宽度后的位置。
01
寻找中点
Search

## Slide 12
将当前帧图像二值化得到图像数组
之后每隔10行，以上一次寻点得到的中点为本行寻点的起始点进行寻点
从图像起始端（离车近端）开始寻找中点
根据车速确定寻点的范围（当前为14个点）
01
寻找中点
Search
1
2
3
4

## Slide 13
01
曲线拟合
Fitting
利用最小二乘法，对得到的赛道中心点拟合得出二次曲线

## Slide 14
01
横向偏差值：取拟合后曲线的平均横坐标与图像中点横坐标的差为横向偏差值，正值为偏右，负值为偏左
计算偏差
Calculation
/n-320
控制：将计算得到的横向偏差值传给控制层，从而对电机输入相应的电平控制小车的行进方向
其他方案：计算横向偏差角、计算拟合曲线某点的曲率

## Slide 15
感知层 - 标志识别模块
标志识别是这次比赛图像识别部分的两个重点之一，在现实的智能驾驶中也有十分重大的意义
感知层
具体设计

## Slide 16
1. 太耗时
2. 只能定尺度匹配
3. 不能解决微小旋转
直接进行模板匹配
1. 标准霍夫圆变换太耗时
2. 梯度霍夫圆变换测试结果呈现不稳定
用作备选方案
霍夫圆变换
优化
最终方案：颜色分割
01 标志识别
图像处理 - ROI截取方案
Capturing the ROI
只处理上半截图像
减少一般处理时间
1. 干扰信息少
2. 颜色分水岭可以精确控制
可控性高
3. 测试结果呈现稳定

## Slide 17
去噪处理：
中值滤波
腐蚀膨胀
根据蓝色的HSV经验值
lower_blue [100,80,40]
upper_blue [124,255,255]
进行颜色分割
得到蓝 - 非蓝的二值矩阵
BGR空间 → HSV空间
图像处理 – 颜色分割方法
Segmentation Based on Color Characteristic

## Slide 18
当轮廓外接矩形宽高比在0.8~1.2，轮廓面积与外接矩形面积比在0.6~1时，该轮廓为蓝色圆形标志牌轮廓。
此时标志牌的子轮廓为箭头轮廓，找出箭头的宽高数据
满足箭头边界矩形面积和标志牌面积之比在0.2~0.55，且箭头边界矩形面积大于30则认定为找到箭头
提取轮廓并进行约束条件判断
YOUR TITLE HERE
01 标志识别

## Slide 19
slope_lb=(lx-bx)*(ly-by)
slope_tb=(tx-bx)*(ty-by)
slope_rb=(rx-bx)*(ry-by)
slope_rb*slope_tb>0,为右转标志
slope_lb*slope_tb>0,为左转标志
02
01
03
判断方向
YOUR TITLE HERE
01 标志识别

## Slide 20
硬件和传感器
本次我们使用的是树莓派小车，并按照教程进行了搭接组装，下面介绍一下优缺点和一些参数
硬件

## Slide 21
1. 可拓展性：为Iot而设计，
具有极强的可拓展性
2. 学习资料丰富：能够在
短时间内学会并完成搭建
3. 可安装操作系统：从而可以调用各种库，大量减少CV算法的重复劳动
4. 可移植性：控制程序可以移植到其他基于Linux系统的硬件平台
5. 交互性强：树莓派本身可以搭建一部完整的个人电脑，在测试时对树莓派的联网通信可以实时查看路况采集信息
一般采用Python进行开发
而Python本身的运行速度较慢
优点
缺点
为什么选择树莓派

## Slide 22
B
A
1. 广角尽量保证看到双边车道线
2. 无畸变保证图像处理准确度
摄像头优点
摄像头
02 硬件和传感器

## Slide 23
电源板
02 硬件和传感器

## Slide 24
参数表
02
主板

## Slide 25
谢谢聆听!
Thank you!